Załącznik 6.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I: pracownia elektrotechniki i elektroniki - tester

| Część I / zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/2] Zadanie: Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem diagnostycznym do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Urządzenie do diagnozy układów elektronicznych pojazdów | Tak |  |  |  |  |
| osobowych (oprogramowanie CAR) | Tak |  |  |  |  |
| motocykli (program MOTO) | Tak |  |  |  |  |
| Podstawowe funkcje testera: | Tak |  |  |  |  |
| Propozycje rozwiązań bazujące na kodzie usterki w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |  |
| Propozycje napraw bazujące na symptomach | Tak |  |  |  |  |
| Odczyt i kasowanie kodów usterek wszystkich sterowników | Tak |  |  |  |  |
| Transmisja bezprzewodowa poprzez VCI | Tak |  |  |  |  |
| Prezentacja parametrów z objaśnieniem (do 12 parametrów jednocześnie) | Tak |  |  |  |  |
| Obszerne dane techniczne (paski zębate, skrzynki bezpieczników, itd.) | Tak |  |  |  |  |
| Jednoznaczna identyfikacja pojazdu poprzez kod VIN | Tak |  |  |  |  |
| Kasowanie inspekcji serwisowych | Tak |  |  |  |  |
| Test podzespołów wykonawczych | Tak |  |  |  |  |
| Regulacja podstawowa | Tak |  |  |  |  |
| Kodowanie | Tak |  |  |  |  |
| Cyfrowy pomiar sprężania | Tak |  |  |  |  |
| Historia pojazdu „Car History” | Tak |  |  |  |  |
| Kompatybilność z narzędziem CSC-Tool | Tak |  |  |  |  |
| Kompatybilność z asanetwork | Tak |  |  |  |  |
| Diagnostyka motocykli (program MOTO) | Tak |  |  |  |  |
| Wyświetlacz - pojemnościowy 10,4 cala (1024x768 XGA), dotykowy | Tak |  |  |  |  |
| Interfejsy: | Tak |  |  |  |  |
| 1x USB Device 2.0 | Tak |  |  |  |  |
| 2x USB Host 2.0 | Tak |  |  |  |  |
| WLAN | Tak |  |  |  |  |
| 1x gniazdo na moduł multimetra | Tak |  |  |  |  |
| 1x gniazdo rezerwowe | Tak |  |  |  |  |
| Multimetr 2 kanałowy z przewodami podłączeniowymi | Tak |  |  |  |  |
| Akumulator - jedno modułowy, czas pracy do 5 godzin, o zintegrowanej kontroli ładowania | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary nie więcej niż - 310 x 265 x 100 mm (wys. x szer. x gł.) | Tak |  |  |  |  |
| Waga nie więcej niż 2,2 kg wraz z akumulatorem i modułem | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | Tak |  |  |  |  |
| Urządzenie wraz z zestawem akumulatorów | Tak |  |  |  |  |
| DT VCI (moduł komunikacji bezprzewodowej) | Tak |  |  |  |  |
| Zasilacz i kabel sieciowy | Tak |  |  |  |  |
| Adapter Bluetooth® (bezprzewodowa komunikacja z komputerem) | Tak |  |  |  |  |
| Kabel USB (Host & Device) | Tak |  |  |  |  |
| Walizka na urządzenie | Tak |  |  |  |  |
| Nieodpłatny dostęp do baz danych | Tak |  |  |  |  |
| Nieodpłatna aktualizacja „dożywotnio” | Tak |  |  |  |  |
| Umożliwia diagnozę między innymi: | Tak |  |  |  |  |
| systemów sterowania silnikiem oraz układem elektronicznym (wtrysk benzyny, wtrysk diesel, fabryczne układy zasilania gazem, kontrola dodatków do oleju napędowego, zmienne fazy rozrządu, zaawansowane systemy sterowania silnika, linia CAN, body computer) | Tak |  |  |  |  |
| systemów bezpieczeństwa czynnego (abs, kontrola trakcji, esp) | Tak |  |  |  |  |
| systemów bezpieczeństwa biernego (poduszki, kurtyny powietrzne) | Tak |  |  |  |  |
| systemów komfortu (komputer kabiny, klimatyzacja automatyczna, radio, wyświetlacz head-up) | Tak |  |  |  |  |
| systemów informacyjnych (nawigacja satelitarna, komputer pokładowy, asystent parkowania) oraz wielu innych zaawansowanych układów, w jakie wyposażane są najnowsze modele pojazdów. | Tak |  |  |  |  |
| systemów sterowania silnikiem oraz układem elektronicznym (wtrysk benzyny, wtrysk diesel, fabryczne układy zasilania gazem, kontrola dodatków do oleju napędowego, zmienne fazy rozrządu, zaawansowane systemy sterowania silnika, linia CAN, body computer) | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Obowiązkowe przeglądy nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |
| Informator na temat diagnostyki elektroniki samochodowej. /Opis i zasada działania poszczególnych czujników, układów w samochodzie np. elektroniczny hamulec postojowy, układ kontroli ciśnienia w oponach, ESP, system recyrkulacji spalin, EDC, SRS, zarządzanie akumulatorem, działanie IBS, drugorzędny system powietrzny, Entry/Go, magistrala CAN, wyszukiwanie usterek za pomocą oscyloskopu, działanie, możliwe błędy, diagnostyka oraz skutki awarii poszczególnych układów w samochodzie itd./ | Tak |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/1] Zadanie: Stół probierczy do badania alternatorów i rozruszników |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Zaawansowane stanowisko do testowania alternatorów i rozruszników pojazdów osobowych i dostawczych | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie alternatorów (12 oraz 24 V) w pojazdach osobowych i dostawczych do 3,5 t | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie alternatora pod obciążeniem przy pomocy reostatu | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie rozruszników (12 oraz 24 V) | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie płytek diodowych | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie regulatorów napięcia | Tak |  |  |  |  |
| Testowanie kondensatorów oraz izolacji | Tak |  |  |  |  |
| Możliwość regulacji prędkości obrotowej | Tak |  |  |  |  |
| Wbudowany cyfrowy amperomierz oraz woltomierz | Tak |  |  |  |  |
| Zasilanie: 400V | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika nie większa niż 3 KM (2,2 kW) | Tak |  |  |  |  |
| Maksymalna moc badanego alternatora: 1400 W | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary urządzenia nie większe niż: 105 x50 x 150 mm | Tak |  |  |  |  |
| Waga urządzenia nie większa niż: 125 kg | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Urządzenie | Tak |  |  |  |  |
| Przewód pomiarowy z krokodylkami | Tak |  |  |  |  |
| Przewód pomiarowy do badania rozrusznika | Tak |  |  |  |  |
| Mostek do zmiany napięcia | Tak |  |  |  |  |
| Przewód od badania diod i regulatorów | Tak |  |  |  |  |
| Zestaw mocowania alternatora | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/4] Zadanie: Oscyloskop cyfrowy |  |  |  |
| Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis urządzenia: | --- |  |  |  |  |
| Oscyloskop cyfrowy z pamięcią | Tak |  |  |  |  |
| Posiada 2 kanały o szerokości pasma 100 MHz | Tak |  |  |  |  |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 GSa/s. | Tak |  |  |  |  |
| Głębokość pamięci wynosi 512 kpts | Tak |  |  |  |  |
| Automatyczne funkcje pomiarowe | Tak |  |  |  |  |
| Kalibracja jest wykonywana fabrycznie | Tak |  |  |  |  |
| Cechy szczególne: | --- |  |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia - kanały | Tak |  |  |  |  |
| Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |  |
| Zestaw z 2 próbnikami | Tak |  |  |  |  |
| Charakterystyka techniczna: | --- |  |  |  |  |
| Maksymalne wskazanie (rodzaj, wielkość, liczby/pozycje/rozdzielczość) | Tak |  |  |  |  |
| Kolorowy wyświetlacz TFT; | Tak |  |  |  |  |
| Wielkość ekranu nie mniej 17.7 cm (7”) | Tak |  |  |  |  |
| Rozdzielczości nie gorsza niż 800 x 480 pikseli | Tak |  |  |  |  |
| Zakres podstawy czasu4 ns – 80 s/div | Tak |  |  |  |  |
| Odchylenie pionowe 2 mV - 5 V/div | Tak |  |  |  |  |
| Opór pozorny wejścia1 MOhm | Tak |  |  |  |  |
| Sprzężenie wejść AC, DC, GND | Tak |  |  |  |  |
| Zakres napięcia wejściowego300 V | Tak |  |  |  |  |
| Zasilanie115 V/AC;230 V/AC | Tak |  |  |  |  |
| Waga nie więcej niż 2 kg | Tak |  |  |  |  |
| Zakres dostawy: | --- |  |  |  |  |
| Sonda (1:1/10:1) | Tak |  |  |  |  |
| Kabel sieciowy | Tak |  |  |  |  |
| Kabel USB | Tak |  |  |  |  |
| Oprogramowanie | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/5] Zadanie: Multimetr samochodowy |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: | --- |  |  |  |  |
| Profesjonalny miernik samochodowy z interfejsem | Tak |  |  |  |  |
| Interfejs: RS-232C/USB | Tak |  |  |  |  |
| Podświetlany, duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z bargrafem | Tak |  |  |  |  |
| Szybkość pomiaru: 2/s | Tak |  |  |  |  |
| Napięcie stałe: 0,4/4/40/400/1000 V | Tak |  |  |  |  |
| Napięcie przemienne: 0,4/4/40/400/750 V | Tak |  |  |  |  |
| Prąd stały i przemienny: 400 µA/4000 µA/40/400 mA/4/20 A | Tak |  |  |  |  |
| Rezystancja: 400/4k/40/400/4M/40 MΩ | Tak |  |  |  |  |
| Pojemność: do 100 µF | Tak |  |  |  |  |
| Temperatura: sonda w komplecie | Tak |  |  |  |  |
| Obroty: za pomocą sondy indukcyjnej | Tak |  |  |  |  |
| Kąt zwarcia styków przerywacza | Tak |  |  |  |  |
| Współczynnik wypełnienia, okresu i szerokości impulsu | Tak |  |  |  |  |
| Częstotliwość: do 30 kHz | Tak |  |  |  |  |
| Test ciągłości i diody | Tak |  |  |  |  |
| Pamięć: wskazania (Data Hold), wartości względnej (REL) i MAX/MIN | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Osłona gumowa | Tak |  |  |  |  |
| Przewody pomiarowe | Tak |  |  |  |  |
| Sondy indukcyjna i temperaturowa (typu K) | Tak |  |  |  |  |
| Oprogramowanie z przewodem połączeniowym RS/USB | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesiące | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/6] Zadanie: Multimetr kleszczowy (cęgowy) |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Multimetr kleszczowy | Tak |  |  |  |  |
| Bezpieczny i bezkontaktowy pomiar dużych prądów | Tak |  |  |  |  |
| Wejście pomiarowe napięcia, rezystancji oraz akustyczny test połączeń | Tak |  |  |  |  |
| Kategoria pomiarowa: kat III 600 V | Tak |  |  |  |  |
| Wielkość skali: 3999 | Tak |  |  |  |  |
| Dokładność nie mniejsza niż 0,5% | Tak |  |  |  |  |
| Napięcie AC w przedziale: 0,1 V – 600 V | Tak |  |  |  |  |
| Napięcie DC w przedziale: 0,1 V – 600 V | Tak |  |  |  |  |
| Prąd AC w przedziale: 10 A – 300 A | Tak |  |  |  |  |
| Rezystancja w przedziale: 100 mῼ - 40 mῼ | Tak |  |  |  |  |
| Test połączeń | NIE |  |  |  |  |
| Pamięć MIN/MAX: -/MAX | Tak |  |  |  |  |
| Funkcja ZERO: | NIE |  |  |  |  |
| Pamięć wartości mierzalnych HOLD | Tak |  |  |  |  |
| Pamięć wartości szczytowych | NIE |  |  |  |  |
| Metoda pomiarowa: RMS | Tak |  |  |  |  |
| Rozwartość cęg nie większa niż 25 mm | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Bezpieczne sondy w zestawie | Tak |  |  |  |  |
| Baterie zasilające + 1 kpl. zapasowych | Tak |  |  |  |  |
| Etui / wytłoczka / walizka narzędziowa | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [5/7] Zadanie: Zasilacz laboratoryjny |  |  |  |
| Ilość: 5 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Zasilanie: 230 V +/-10%; 50Hz +/-4% | Tak |  |  |  |  |
| Płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0-32V | Tak |  |  |  |  |
| Płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0-5A | Tak |  |  |  |  |
| Wydajność prądowa do 5A | Tak |  |  |  |  |
| Jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu | Tak |  |  |  |  |
| Wyświetlacz LED | Tak |  |  |  |  |
| Woltomierz: wyświetlacz LED o rozdzielczości 0,01V | Tak |  |  |  |  |
| Amperomierz: wyświetlacz LED o rozdzielczości 0,001A | Tak |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak |  |  |  |  |
| Praca w trybie C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego) | Tak |  |  |  |  |
| Praca w trybie C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego) | Tak |  |  |  |  |
| Zasilacz liniowy (na transformatorze) | Tak |  |  |  |  |
| Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |