Załącznik 6.4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część IV: Obrabiarki

| Część IV / zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [7/1] Zadanie: Zaginarka do rur |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia ślusarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Giętarka mechaniczna przeznaczona do zaginania: | Tak |  |  |  |  |
| Rur max Ø 30 x 2 mm | Tak |  |  |  |  |
| Profili max 30 x 30 x 2 mm | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowa obsługa pedałem nożnym | Tak |  |  |  |  |
| Możliwość sterowania obrotami prawo/lewo | Tak |  |  |  |  |
| Mocowanie stałe do podłoża | Tak |  |  |  |  |
| Hartowane i szlifowane rolki | Tak |  |  |  |  |
| Wałek stalowy, hartowany i szlifowany | Tak |  |  |  |  |
| Praca w poziomie i pionie | Tak |  |  |  |  |
| 2 stopniowy silnik 400 V | Tak |  |  |  |  |
| Średnica osi rolki: Ø 30 mm | Tak |  |  |  |  |
| Rolka gnąca górna: Ø 98 mm | Tak |  |  |  |  |
| Rolka gnąca dolna: Ø 118 mm | Tak |  |  |  |  |
| Waga nie więcej niż 230 kg | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary nie więcej niż 700 x 700 x 1400 mm | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Pedał nożny do obsługi obrotów prawo/lewo z wyłącznikiem awaryjnym | Tak |  |  |  |  |
| Standardowe rolki gnące do profili: | Tak |  |  |  |  |
| Kwadratowy pełny 20 x 20 mm | Tak |  |  |  |  |
| Prostokątny pełny 30 x 10 mm | Tak |  |  |  |  |
| Prostokątny pełny 50 x 10 mm | Tak |  |  |  |  |
| Kwadratowy rura 30 x 30 x 2 mm | Tak |  |  |  |  |
| Prostokątny rura 38 x 20 x 2 mm | Tak |  |  |  |  |
| Okrągły pełny 20 mm | Tak |  |  |  |  |
| Okrągły rura 30 x 2 mm | Tak |  |  |  |  |
| Podstawa urządzenia | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Transport i pierwsze uruchomienie | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część IV /zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [7/2] Zadanie: Prasa montażowa ręczna |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia ślusarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Uniwersalna prasa do wyciskania i montowania łożysk, tulei, sworzni | Tak |  |  |  |  |
| Stolik ustawiany w czterech położeniach | Tak |  |  |  |  |
| Siła docisku co najmniej 5 T i nie więcej niż 10 ton | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary części tłoczącej 50 x 50 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wysokość obrabianego elementu nie mniej niż 450 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wyładunek 210 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wielkość trzpienia 50 x 50 x 645 mm | Tak |  |  |  |  |
| Średnica stołu nie mniej niż 257 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary (DXGXW) 645 x 280 x 810 mm | Tak |  |  |  |  |
| Ciężar nie więcej niż 165 kg | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Transport i pierwsze uruchomienie | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część IV /zadanie 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [7/3] Zadanie: Szlifierka – polerka 2 tarczowa |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia ślusarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Uniwersalna szlifierko polerka z 3 różnymi dyskami | Tak |  |  |  |  |
| Tarcze szlifująca, druciana i polerka zamontowane w jednej maszynie | Tak |  |  |  |  |
| Tarcze o średnicy 150 – 200 mm | Tak |  |  |  |  |
| Przystosowanie do polerowania metali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych | Tak |  |  |  |  |
| Obustronna osłona przed iskrami | Tak |  |  |  |  |
| 1 szt. z funkcją lupy na osłonie | Tak |  |  |  |  |
| Włącznik/wyłącznik zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |  |  |  |  |
| Tarcza szlifierska | Tak |  |  |  |  |
| Średnica 150 – 200 x 20 mm | Tak |  |  |  |  |
| Otwór 12,7 mm | Tak |  |  |  |  |
| Ziarnistość tarczy G 36 | Tak |  |  |  |  |
| Tarcza polerska | Tak |  |  |  |  |
| Średnica 150 – 200 x 20 mm | Tak |  |  |  |  |
| Otwór 12,7 mm | Tak |  |  |  |  |
| Szczotka druciana tarczowa 150 x 12,5 mm | Tak |  |  |  |  |
| Średnica 150 – 200 | Tak |  |  |  |  |
| Otwór 12,7 mm | Tak |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa 2850 obr./min | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika S1 100% 0,37 kW | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika S6 40% 0,50 kW | Tak |  |  |  |  |
| Napięcie 230 V | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary nie więcej niż: | Tak |  |  |  |  |
| Szerokość 450 mm | Tak |  |  |  |  |
| Głębokość 280 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wysokość 370 mm | Tak |  |  |  |  |
| Waga nie więcej niż 10,5 kg | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |

| Część IV /zadanie 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [7/4] Zadanie: Wiertarka słupowa |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia ślusarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Wiertarka słupowa (kolumnowa) | Tak |  |  |  |  |
| Max wydajność wiercenia nie mniej niż 32 mm | Tak |  |  |  |  |
| 2-zakresowy silnik | Tak |  |  |  |  |
| Obroty L/P | Tak |  |  |  |  |
| Laser krzyżowy | Tak |  |  |  |  |
| Regulowany ogranicznik do precyzyjnego ustawiania głębokości wrzeciona | Tak |  |  |  |  |
| Dokładność współosiowości wrzeciona ≤ 0,02 mm | Tak |  |  |  |  |
| Przełącznik zmiany biegu w prawo / w lewo | Tak |  |  |  |  |
| Uchwyt wiertarski 1 - 16 mm / B 18 | Tak |  |  |  |  |
| Stożek Morse`a MK 4 | Tak |  |  |  |  |
| Prędkość obrotów trzpienia 80 - 2130 obr./min | Tak |  |  |  |  |
| Odstęp trzpień / kolumna 255 mm | Tak |  |  |  |  |
| Odchylany stół 360° | Tak |  |  |  |  |
| Odstęp trzpień / stół max 750 mm | Tak |  |  |  |  |
| Odstęp trzpień / płyta dolna 1220 mm | Tak |  |  |  |  |
| Skok kła 120 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wielkość stołu / Wielkość rowków T 445 x 410 mm / 14 mm | Tak |  |  |  |  |
| Płyta dolna nie mniej niż 380 x 335 mm | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika S1 100% 0,75 kW / 1,5 kW 400V | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika S6 40% 1,1 kW / 2,2 kW 400V | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary maszyny nie więcej niż 460 x 900 x 1730 mm | Tak |  |  |  |  |
| Ciężar nie więcej niż 125 kg | Tak |  |  |  |  |
| Oprzyrządowanie narzędziowe: | --- |  |  |  |  |
| Imadło wiertarskie maszynowe BMS140 | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Uchwyt szybkomocujący 1 - 16 mm / B 16 | Tak |  |  |  |  |
| Trzpień MK 4 / B 18 | Tak |  |  |  |  |
| Przełącznik do zmiany kierunku obrotów | Tak |  |  |  |  |
| Laser krzyżowy | Tak |  |  |  |  |
| Stół T-rowkowy | Tak |  |  |  |  |
| Osłona | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Pierwsze uruchomienie | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część IV /zadanie 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [11/1] Zadanie: Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (hala obrabiarek) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Tokarka do metalu z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi | Tak |  |  |  |  |
| Przeznaczona do wykonywania lekkich i średnio-ciężkich prac tokarskich | Tak |  |  |  |  |
| Toczenie 410/1000 | Tak |  |  |  |  |
| Łoże z odlewu żeliwnego, indukcyjnie hartowane i szlifowane | Tak |  |  |  |  |
| Mechaniczny hamulec nożny redukujący przestoje | Tak |  |  |  |  |
| Zdejmowany mostek umożliwiający obróbkę większych przedmiotów | Tak |  |  |  |  |
| Hartowane i szlifowane koła zębate przekładni | Tak |  |  |  |  |
| Prosta i szybka regulacja posuwu oraz prędkości | Tak |  |  |  |  |
| Solidna konstrukcja zapewnia bezwibracyjną pracę | Tak |  |  |  |  |
| Przesuwany układ konika do toczenia stożków, koło ręczne z dokładną podziałką (0,02 mm) | Tak |  |  |  |  |
| Centralny układ przełączania posuwów i układu gwintowania ze śrubą pociągową i wałkiem pociągowym | Tak |  |  |  |  |
| Specyfikacja: | --- |  |  |  |  |
| Rozstaw kłów nie mniej niż 1000 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wysokość kłów nie mniej niż 205 mm | Tak |  |  |  |  |
| Średnica obrotu nad łożem nie mniej niż 410 mm | Tak |  |  |  |  |
| Średnica obrotu nad wgłębieniem nie mniej niż 580 mm | Tak |  |  |  |  |
| Średnica obrotu nad saniami łoża nie mniej niż 255 mm | Tak |  |  |  |  |
| Szerokość łoża nie mniej niż 250 mm | Tak |  |  |  |  |
| Otwór wrzeciona nie mniej niż 52 mm | Tak |  |  |  |  |
| Stożek wrzeciona DIN 55029 D1 - 6 | Tak |  |  |  |  |
| Zakres obrotów 45 - 1800 obr./min | Tak |  |  |  |  |
| Zakres posuwów wzdłużnych 0,05 - 1,7 mm/obr. | Tak |  |  |  |  |
| Zakres posuwów poprzecznych 0,025 - 0,85 mm/obr. | Tak |  |  |  |  |
| Gwint metryczny 0,2 - 14 mm | Tak |  |  |  |  |
| Gwint calowy 2 - 72 Gg/1“ | Tak |  |  |  |  |
| Średnica kła 50 mm | Tak |  |  |  |  |
| Przesuw kła 120 mm | Tak |  |  |  |  |
| Stożek konika MK 4 | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary maszyny nie więcej niż (S x G x W) 2030 x 1000 x 1450 mm) | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika nie mniej niż 3,3 kW | Tak |  |  |  |  |
| Ciężar nie więcej niż 1550 kg | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Uchwyt 3-szczękowy DK11-200 mm / D6 | Tak |  |  |  |  |
| 4 szczękowy uchwyt tokarski niezależny K72-250 mm/D6 | Tak |  |  |  |  |
| Tarcza czołowa 350 mm | Tak |  |  |  |  |
| Stała podtrzymka – przejście max 135 mm | Tak |  |  |  |  |
| Ruchoma podtrzymka - przejście max 65 mm | Tak |  |  |  |  |
| Układ chłodzenia | Tak |  |  |  |  |
| Imak czteronożowy | Tak |  |  |  |  |
| Mikrometryczny ogranicznik wzdłużny | Tak |  |  |  |  |
| Zegar gwintowy | Tak |  |  |  |  |
| Hamulec elektromechaniczny wrzeciona | Tak |  |  |  |  |
| Oświetlenie halogenowe | Tak |  |  |  |  |
| Koła zmianowe | Tak |  |  |  |  |
| 2 kły centrujące | Tak |  |  |  |  |
| Wanna na wióry | Tak |  |  |  |  |
| Narzędzia do obsługi | Tak |  |  |  |  |
| Cyfrowy wyświetlacz 3 osi | Tak |  |  |  |  |
| Wymagane prawem osłony bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |  |
| Napełnienie olejem Shell Tellus 46 | Tak |  |  |  |  |
| Oprzyrządowanie narzędziowe: | --- |  |  |  |  |
| Szczęki jednolite miękkie – komplet DSJ-DK11 | Tak |  |  |  |  |
| Szczęki górne miękkie – komplet DSTJ-DK11 | Tak |  |  |  |  |
| Noga stabilizująca pod maszyny wibroamortyzator (szt. 4) | Tak |  |  |  |  |
| Ruchomy kieł centrujący z 7 wymiennymi końcówkami SMA-MK 4 | Tak |  |  |  |  |
| Noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM 20 mm, 6 szt. z wytaczadłem | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Transport i pierwsze uruchomienie | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część IV / zadanie 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [11/2] Zadanie: Frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym |  |  |  |
| Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (hala obrabiarek) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: narzędzia do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |
| Frezarka uniwersalna z posuwami we wszystkich 3 osiach oraz cyfrowym wyświetlaczem 3-osi. | Tak |  |  |  |  |
| Uniwersalna głowica obracająca się 2 x po 360 stopni | Tak |  |  |  |  |
| Napęd posuwu osi typu SERWO | Tak |  |  |  |  |
| Głowica frezu w opatentowanym systemie "HURON" | Tak |  |  |  |  |
| Odchylany panel sterowania z ergonomicznie rozmieszczonymi przełącznikami | Tak |  |  |  |  |
| Konstrukcja maszyny wykonana z odlewu żeliwnego | Tak |  |  |  |  |
| Prowadnice hartowane i szlifowane | Tak |  |  |  |  |
| Centralny układ smarowania | Tak |  |  |  |  |
| Automatyczny posuw stołu dla osi x, y, z, wraz z szybkim posuwem dla wszystkich osi | Tak |  |  |  |  |
| Solidny, duży stół z rowkami T przeznaczony do największych obciążeń | Tak |  |  |  |  |
| Cyfrowy wyświetlacz 3 osi | Tak |  |  |  |  |
| Osłony zabezpieczające spełniające najnowsze normy CE | Tak |  |  |  |  |
| Szlifowane, hartowane koła zębate w przekładni olejowej | Tak |  |  |  |  |
| Opis techniczny: | --- |  |  |  |  |
| Wielkość stołu 1270 x 300 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wielkość rowków T (ilość/rozmiar. odległość) 3 / 14 mm / 80 mm | Tak |  |  |  |  |
| Uchwyt trzpienia ISO 40 | Tak |  |  |  |  |
| Liczba obrotów trzpienia 45 - 1660 obr./min. | Tak |  |  |  |  |
| Odchylana głowica frezu 360° | Tak |  |  |  |  |
| Droga posuwu wzdłużna (x) 720 mm | Tak |  |  |  |  |
| Droga posuwu poprzeczna (y) 280 mm | Tak |  |  |  |  |
| Droga posuwu pionowa (z) 400 mm | Tak |  |  |  |  |
| Odstęp trzpień/stół 60 - 460 mm | Tak |  |  |  |  |
| Odstęp trzpień / kolumna 95 - 575 mm | Tak |  |  |  |  |
| Odchylany stół -45° do +45° | Tak |  |  |  |  |
| Maksymalne obciążenie stołu nie mniej niż 250 kg | Tak |  |  |  |  |
| Zakres posuwu wzdłużny (x) 30 - 830 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Zakres posuwu poprzeczny (y) 30 - 830 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Zakres posuwu pionowy (z) 23 - 625 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Szybki przesuw osi x 1000 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Szybki przesuw osi y 1000 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Szybki przesuw osi z 750 mm/min | Tak |  |  |  |  |
| Moc silnika nie mniej niż 3 kW | Tak |  |  |  |  |
| Moc serwosilnika (posuwu) nie mniej niż 10 Nm / 1,5 kW | Tak |  |  |  |  |
| Moc pompy układu chłodzenia nie mniej niż 60W | Tak |  |  |  |  |
| Wydajność układu chłodzenia nie mniej niż 12 l/min | Tak |  |  |  |  |
| Wymiary maszyny nie więcej niż 1740 x 1860 x 1900 mm | Tak |  |  |  |  |
| Waga nie więcej niż 1350 kg | Tak |  |  |  |  |
| Oprzyrządowanie narzędziowe: | --- |  |  |  |  |
| Noga stabilizująca pod maszyny – wibroamortyzator (4 szt.) | Tak |  |  |  |  |
| Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ISO 40, 3 - 25 mm, 16 szt. ER40 | Tak |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi mocujących 52 szt., 14 mm, M 12 | Tak |  |  |  |  |
| Zestaw głowic i wytaczadeł 75 na MK 4 (wytaczadła w komplecie) | Tak |  |  |  |  |
| Zestaw frezów palcowych zgrubnych HSS TiN powlekane, 6-25 (10 szt.) | Tak |  |  |  |  |
| W zestawie: | --- |  |  |  |  |
| Oświetlenie LED | Tak |  |  |  |  |
| Układ chłodzenia | Tak |  |  |  |  |
| Układ centralnego smarowania | Tak |  |  |  |  |
| Długi trzpień ISO 40/27 mm | Tak |  |  |  |  |
| Wanna płynu chłodzącego | Tak |  |  |  |  |
| Regulowana osłona z najnowszymi zabezpieczeniami | Tak |  |  |  |  |
| Narzędzia do obsługi SERWONAPĘD | Tak |  |  |  |  |
| Wymagane prawem osłony bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowo: | --- |  |  |  |  |
| 10 litrów płynu chłodzącego | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi / DTR w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Pierwsze uruchomienie | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie instruktażowe dla 2 osób zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |