Załącznik 6.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II: Kasa kelnerska – terminal z oprogramowaniem sieciowym

| Część II/zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [10/6] Zadanie: Kasa kelnerska – terminal z oprogramowaniem sieciowym |  |  |  |
| Ilość: 3 kpl. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia obsługi gości) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: pomoce technodydaktyczne do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Jednostka centralna z ekranem dotykowym | Tak |  |  |  |  |
| Opis ekranu: | --- |  |  |  |  |
| - Przekątna ekranu: 15" | Tak |  |  |  |  |
| - Jasność ekranu: 250 cd/m2 | Tak |  |  |  |  |
| - Typ panelu dotykowego: P-CAP (pojemnościowy) | Tak |  |  |  |  |
| - Maksymalna rozdzielczość: 1024x768 | Tak |  |  |  |  |
| - Ekran spełnia normę IP64 dla wodo- i pyłoodporności. | Tak |  |  |  |  |
| Opis jednostki centralnej: | --- |  |  |  |  |
| - Procesor: Intel® Celeron® J19000 QuadCore™ 2.0GHz | Tak |  |  |  |  |
| - Pamięć RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 | Tak |  |  |  |  |
| - Max możliwość rozszerzenia RAM: 8GB SO-DIMM DDR3 | Tak |  |  |  |  |
| - Dysk twardy: 120GB SSD | Tak |  |  |  |  |
| - Rozmiar fizyczny dysku: 2.5" | Tak |  |  |  |  |
| - Karta grafiki: zintegrowana | Tak |  |  |  |  |
| - Karta muzyczna: zintegrowana | Tak |  |  |  |  |
| - Współpraca z systemami operacyjnymi: POSReady7, Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows10 IoT | Tak |  |  |  |  |
| Opis porty iu sloty | --- |  |  |  |  |
| - Ilość portów USB: 3x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | Tak |  |  |  |  |
| - Ilość portów szeregowych: 2x (D - type 9pin) | Tak |  |  |  |  |
| - Złącze szuflady na pieniądze: 1 x RJ-11 (12V) | Tak |  |  |  |  |
| - Sieć Ethernet: 1x 10/100/1000Mbps Giga LAN | Tak |  |  |  |  |
| Opcje rozbudowy | --- |  |  |  |  |
| - Czytnik kart magnetycznych: | Tak |  |  |  |  |
| - Wyświetlacz klienta | Tak |  |  |  |  |
| Opis inne: | --- |  |  |  |  |
| - Zasilacz: zewnętrzny 60W 19V | Tak |  |  |  |  |
| - Warunki pracy: 0°C~35°C / 20%~80% RH | Tak |  |  |  |  |
| - Wymiary: 371 x 351 x 207 mm | Tak |  |  |  |  |
| - Waga: ~4.5 kg | Tak |  |  |  |  |
| - Kolor: Grafit | Tak |  |  |  |  |
| - Certyfikaty: CE | Tak |  |  |  |  |
| System działa w oparciu o program umożliwiający definiowanie kelnera jako ucznia i prowadzenie szkolenia w systemie symulacji sprzedaży bez wpisów do prawdziwej bazy danych) | Tak |  |  |  |  |
| Umożliwia wybór pozycji towarowych, bonowanie zamówień i realizację sprzedaży za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |  |  |  |
| Podstawowe funkcje: | --- |  |  |  |  |
| - obsługa rachunków | Tak |  |  |  |  |
| - zarządzanie zamówieniami | Tak |  |  |  |  |
| - wystawianie paragonów i faktur | Tak |  |  |  |  |
| Funkcje podstawowe: | --- |  |  |  |  |
| - obsługa wielu rachunków jednocześnie | Tak |  |  |  |  |
| - graficzne odwzorowanie ułożenia stolików | Tak |  |  |  |  |
| - wiele rachunków na jednym stoliku | Tak |  |  |  |  |
| - przenoszenie rachunków na inny stolik | Tak |  |  |  |  |
| Najważniejsze funkcje systemu: | --- |  |  |  |  |
| - łączenie i dzielenie rachunków | Tak |  |  |  |  |
| - przejmowanie rachunków | Tak |  |  |  |  |
| - system komentarzy do artykułów | Tak |  |  |  |  |
| - wydruk zamówień na drukarkach bonowych (np. w kuchni i w barze) | Tak |  |  |  |  |
| - możliwość ustalania priorytetów dla zamówień | Tak |  |  |  |  |
| -rabaty do poszczególnych pozycji i do całych rachunków | Tak |  |  |  |  |
| - wydruk rachunków próbnych | Tak |  |  |  |  |
| - dowolna ilość sal | Tak |  |  |  |  |
| - dowolna liczba kelnerów | Tak |  |  |  |  |
| - praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci | Tak |  |  |  |  |
| - definiowanie grup dla artykułów | Tak |  |  |  |  |
| - generowanie raportów | Tak |  |  |  |  |
| Najważniejsze funkcje modułu magazynowego: | --- |  |  |  |  |
| - praca na jednym stanowisku w sieci | Tak |  |  |  |  |
| - praca na kilku stanowiskach w sieci | Tak |  |  |  |  |
| - obsługa jednego lub wielu magazynów | Tak |  |  |  |  |
| - definiowanie towarów oraz grup towarowych | Tak |  |  |  |  |
| - obsługa dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM) | Tak |  |  |  |  |
| - definiowanie receptur | Tak |  |  |  |  |
| - definiowanie sposobów rozchodowania towarów z magazynu | Tak |  |  |  |  |
| -obsługa kolejki FIFO | Tak |  |  |  |  |
| -remanent na dowolny dzień | Tak |  |  |  |  |
| -generowanie różnych zestawień | Tak |  |  |  |  |
| Drukarka termiczna kuchenna | Tak |  |  |  |  |
| Opis użytkowy drukarki: | --- |  |  |  |  |
| - Metoda druku: termiczna | Tak |  |  |  |  |
| - Szerokość zadruku: papier 58mm: 48mm/384 punktów | Tak |  |  |  |  |
| - Rozdzielczość: 8x8 pkt/mm (203dpi x 203dpi) | Tak |  |  |  |  |
| - Szybkość druku: Max. 80mm/sek. (17.6 linii/sek.) | Tak |  |  |  |  |
| - Gęstość druku: Font A-32 kolumn Font B-42 kolumn Font C-48 kolumn | Tak |  |  |  |  |
| - Wielkość znaków: Font A: 1.50x3.00 mm (12x24 dots) Font B: 1.13x3.00 mm (9 x24 dots) Font C: 1.00x2.00 mm (8x16 dots) | Tak |  |  |  |  |
| - Kody kreskowe: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, CODABAR, CODE39, CODE128,CODE93 | Tak |  |  |  |  |
| - Papier: termiczny w rolkach, 58mm x Φ83mm | Tak |  |  |  |  |
| - Interfejsy: RS lub USB | Tak |  |  |  |  |
| - Bufor: 4K bytes / 45 bytes | Tak |  |  |  |  |
| - AC adapter: Input: AC 100-240V Output: DC 8.5V | Tak |  |  |  |  |
| - Waga: ok. 0.43kg | Tak |  |  |  |  |
| - Warunki pracy: 0~40°C, 10~85% RH | Tak |  |  |  |  |
| - Bezpieczeństwo: UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE | Tak |  |  |  |  |
| Przenośna drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu | Tak |  |  |  |  |
| Opis użytkowy drukarki fiskalnej: | --- |  |  |  |  |
| - Zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych SD | Tak |  |  |  |  |
| - Zachowana dostępność danych zapisanych na karcie do odczytu i druku | Tak |  |  |  |  |
| - Zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” | Tak |  |  |  |  |
| - Wysokiej jakości mechanizm drukujący drukuje paragony oraz niezbędne raporty oraz faktury VAT | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość zaprogramowania i drukowania na paragonie graficznego logo użytkownika w nagłówku oraz dowolnej grafiki w stopce paragonu | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość wydrukowania dowolnego wydruk niefisklanego | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość wydrukowania na paragonie NIP Nabywcy (również jego PESEL, REGON lub inne ID) | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość zamontowania dodatkowego modułu bluetooth do bezprzewodowej komunikacji drukarki z komputerem | Tak |  |  |  |  |
| - Zarządzanie oszczędzaniem energii poprzez usypianie poszczególnych elementów | Tak |  |  |  |  |
| Opis techniczny: | --- |  |  |  |  |
| - Liczba towarów: 150 000 | Tak |  |  |  |  |
| - Liczba stawek PTU: 7 | Tak |  |  |  |  |
| - Liczba kasjerów: bez ograniczeń, zależna od programu magazynowego | Tak |  |  |  |  |
| - 40 znaków + 3 linie opisu towaru | Tak |  |  |  |  |
| - Nośnik kopii elektronicznej: karta SD | Tak |  |  |  |  |
| - Mechanizm drukujący: termiczny, jednostacyjny, typu "clamshell" | Tak |  |  |  |  |
| - Szerokość papieru: 57 mm | Tak |  |  |  |  |
| - Klawiatura: alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem | Tak |  |  |  |  |
| - Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 1 x USB | Tak |  |  |  |  |
| - Współpraca z urządzeniami: komputer, palmtop, laptop itp. | Tak |  |  |  |  |
| - Aktywne sterowanie szufladą | Tak |  |  |  |  |
| - Zasilanie: 230 V, zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |  |  |
| - Zasilanie awaryjne: wbudowany akumulator 7.2V, 2Ah | Tak |  |  |  |  |
| - Wymiary (SxWxG): 94 x 58 x 229 mm | Tak |  |  |  |  |
| - Waga nie więcej niż 0,65 kg | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Pierwsze uruchomienie urządzenia przez Wykonawcę | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie 2 pracowników zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |

| Część II/zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [10/6] Zadanie: Kasa kelnerska (kasa fiskalna) |  |  |  |
| Ilość: 4 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia obsługi gości) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: pomoce technodydaktyczne do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: | oczekiwania | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Kasa fiskalna mała szt. 2 szaro/szara | Tak |  |  |  |  |
| Kolorowy wyświetlacz typu TFT z panelem dotykowym | Tak |  |  |  |  |
| - Wyświetlacz operatora: TFT, 4,3”, kolorowy | Tak |  |  |  |  |
| - Wyświetlacz dla Klienta: LCD, 2x16 znaków, biały w technologii pozytywowej | Tak |  |  |  |  |
| - Ilość i wielkość klawiszy zmienia się kontekstowo | Tak |  |  |  |  |
| - Klawisze szybkiej sprzedaży: 15 | Tak |  |  |  |  |
| Dwukomponentowa obudowa | Tak |  |  |  |  |
| - Obudowa wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |  |  |  |
| - Wewnątrz twardy ABS | Tak |  |  |  |  |
| - Na zewnątrz miękki elastomer | Tak |  |  |  |  |
| Mobilna - do pracy | --- |  |  |  |  |
| - Odpinana smycz | Tak |  |  |  |  |
| - Lekka (waga 0,65 kg) | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość zamontowania do podłoża | Tak |  |  |  |  |
| - Wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 190 x 70 | Tak |  |  |  |  |
| Kopia elektroniczna | Tak |  |  |  |  |
| Gotowość na walutę EURO | Tak |  |  |  |  |
| Mechanizm drukujący termiczny, 21 linii/sek | Tak |  |  |  |  |
| Szerokość / długość papieru: 57 mm / 18 m | Tak |  |  |  |  |
| Złącza komunikacyjne: mini USB | Tak |  |  |  |  |
| Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: | Tak |  |  |  |  |
| - USB (host) - złącze pendrive – backup danych z kasy, wgranie bazy towarowej | Tak |  |  |  |  |
| - Komputer, | Tak |  |  |  |  |
| - Szuflada przez złącze zasilania | Tak |  |  |  |  |
| Sterowanie szufladą: przez złącze zasilania | Tak |  |  |  |  |
| Zasilacz | --- |  |  |  |  |
| - Sieciowy 12V/1A | Tak |  |  |  |  |
| Akumulator | --- |  |  |  |  |
| - Sygnalizacja stanu ładowania za pomocą diody na pasku stanu kasy | Tak |  |  |  |  |
| Rolki papiery dodatkowe 4 szt. | Tak |  |  |  |  |
| Przenośna drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu (2 szt.) | Tak |  |  |  |  |
| Opis użytkowy drukarki fiskalnej: | --- |  |  |  |  |
| - Zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych SD | Tak |  |  |  |  |
| - Zachowana dostępność danych zapisanych na karcie do odczytu i druku | Tak |  |  |  |  |
| - Zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” | Tak |  |  |  |  |
| - Wysokiej jakości mechanizm drukujący drukuje paragony oraz niezbędne raporty oraz faktury VAT | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość zaprogramowania i drukowania na paragonie graficznego logo użytkownika w nagłówku oraz dowolnej grafiki w stopce paragonu | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość wydrukowania dowolnego wydruku niefisklanego | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość wydrukowania na paragonie NIP Nabywcy (również jego PESEL, REGON lub inne ID) | Tak |  |  |  |  |
| - Możliwość zamontowania dodatkowego modułu bluetooth do bezprzewodowej komunikacji drukarki z komputerem | Tak |  |  |  |  |
| - Zarządzanie oszczędzaniem energii poprzez usypianie poszczególnych elementów | Tak |  |  |  |  |
| Opis techniczny: | --- |  |  |  |  |
| - Liczba towarów: 150 000 | Tak |  |  |  |  |
| - Liczba stawek PTU: 7 | Tak |  |  |  |  |
| - Liczba kasjerów: bez ograniczeń, zależna od programu magazynowego | Tak |  |  |  |  |
| - 40 znaków + 3 linie opisu towaru | Tak |  |  |  |  |
| - Nośnik kopii elektronicznej: karta SD | Tak |  |  |  |  |
| - Mechanizm drukujący: termiczny, jednostacyjny, typu "clamshell" | Tak |  |  |  |  |
| - Szerokość papieru: 57 mm | Tak |  |  |  |  |
| - Klawiatura: alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem | Tak |  |  |  |  |
| - Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 1 x USB | Tak |  |  |  |  |
| - Współpraca z urządzeniami: komputer, palmtop, laptop itp. | Tak |  |  |  |  |
| - Aktywne sterowanie szufladą | Tak |  |  |  |  |
| - Zasilanie: 230 V, zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |  |  |
| - Zasilanie awaryjne: wbudowany akumulator 7.2V, 2Ah | Tak |  |  |  |  |
| - Wymiary (SxWxG): 94 x 58 x 229 mm | Tak |  |  |  |  |
| - Waga nie więcej niż 0,65 kg | Tak |  |  |  |  |
| - Rolki papieru dodatkowe szt. 4 | Tak |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania | Tak |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta | Tak |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| Pierwsze uruchomienie urządzenia przez Wykonawcę | Tak |  |  |  |  |
| Szkolenie 2 pracowników zakończone wydaniem zaświadczenia | Tak |  |  |  |  |