Załącznik nr 6.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II: Elektronarzędzia

| Część II/zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  |  |  |
| Ilość: 6 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Narzędzie |  |  |  |  |  |
| Typ: profesjonalny |  |  |  |  |  |
| Praca w warunkach zmiennych atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| Wymagana duża wytrzymałość obudowy |  |  |  |  |  |
| System ECP (Electronic Cell Protection) |  |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia |  |  |  |  |  |
| I bieg – 0-380 obr/min |  |  |  |  |  |
| II bieg 1300 obr/min |  |  |  |  |  |
| Ustawienia momentu obrotowego: 20+1 |  |  |  |  |  |
| 2 kierunki obrotów |  |  |  |  |  |
| Max. moment obrotowy nie mniejszy niż 30 Nm |  |  |  |  |  |
| Uchwyt |  |  |  |  |  |
| Szybkozaciskowy 10 mm |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |
| Akumulatorowe Li-Ion (2 sz.t.) |  |  |  |  |  |
| Napięcie 12 V |  |  |  |  |  |
| Pojemność 1500 mAh |  |  |  |  |  |
| Czas ładowania nie dłużej niż 90 minut |  |  |  |  |  |
| Ładowarka (1 szt.) |  |  |  |  |  |
| Mechanizm zabezpieczający przed przeciążeniem |  |  |  |  |  |
| Sprzęgło |  |  |  |  |  |
| Podświetlenie punktowe |  |  |  |  |  |
| Lampka podświetlająca punktowo |  |  |  |  |  |
| Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Walizka plastikowa na sprzęt i akcesoria |  |  |  |  |  |
| Zestaw bitów 48 |  |  |  |  |  |
| Krzyżowe |  |  |  |  |  |
| Płaskie |  |  |  |  |  |
| Sześciokątne |  |  |  |  |  |
| Torx |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza sprzęt do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 6 sztuk |  |  |  |  |  |

| Część I/zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Wiertarka z funkcją udaru |  |  |  |
| Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Narzędzie |  |  |  |  |  |
| Typ: profesjonalny |  |  |  |  |  |
| Praca w warunkach zmiennych atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| Wymagana duża wytrzymałość obudowy |  |  |  |  |  |
| Do pracy w materiałach o różnej twardości |  |  |  |  |  |
| Blokada udaru do wiercenia |  |  |  |  |  |
| Blokada obrotów do dłutowania |  |  |  |  |  |
| Funkcja stopniowego zwiększania tempa pracy |  |  |  |  |  |
| Uchwyt: SDS Plus |  |  |  |  |  |
| System Vario-Lock |  |  |  |  |  |
| Moc nominalna |  |  |  |  |  |
| Nie mniej niż 750 W |  |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia |  |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa: bez obciążenia do1000 obr/min |  |  |  |  |  |
| Przełącznik kierunku obrotów prawo/lewo |  |  |  |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |  |
| Sieciowe 230 V |  |  |  |  |  |
| Mechanizm zabezpieczający przed przeciążeniem |  |  |  |  |  |
| Sprzęgło przeciążeniowe |  |  |  |  |  |
| Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Walizka plastikowa na sprzęt i akcesoria |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie w standardzie |  |  |  |  |  |
| Rękojeść dodatkowa |  |  |  |  |  |
| Ogranicznik głębokości |  |  |  |  |  |
| Masa wiertarki |  |  |  |  |  |
| Nie więcej niż 2,8 kg |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza sprzęt do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 2 sztuk |  |  |  |  |  |

| Część II/zadanie 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Szlifierka kątowa |  |  |  |
| Ilość: 5 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Narzędzie |  |  |  |  |  |
| Typ: profesjonalny |  |  |  |  |  |
| Praca w warunkach zmiennych atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| Wymagana duża wytrzymałość obudowy |  |  |  |  |  |
| Do pracy w materiałach o różnej twardości |  |  |  |  |  |
| Do pracy o ograniczonym dostępie |  |  |  |  |  |
| Funkcja podtrzymania stanu włącz/wyłącz |  |  |  |  |  |
| Moc nominalna |  |  |  |  |  |
| Nie mniej niż 720 W |  |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa wrzedciona |  |  |  |  |  |
| Bez obciążenia do 1100 obr/min |  |  |  |  |  |
| Wrzeciono |  |  |  |  |  |
| M14 |  |  |  |  |  |
| Blokada wrzeciona |  |  |  |  |  |
| Średnica tarczy 125 |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie w standardzie |  |  |  |  |  |
| Klucz do tarcz |  |  |  |  |  |
| Rękojeść |  |  |  |  |  |
| Nakrętka mocująca |  |  |  |  |  |
| Kołnierz mocujący |  |  |  |  |  |
| Osłona |  |  |  |  |  |
| Tarcze szlifierskie do metali (10 szt.) |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza sprzęt do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartść brutto 5 sztuk |  |  |  |  |  |

| Część II/zadanie 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Wyrzynarka do metali |  |  |  |
| Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Narzędzie |  |  |  |  |  |
| Typ: profesjonalny |  |  |  |  |  |
| Praca w warunkach zmiennych atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| Wymagana duża wytrzymałość obudowy |  |  |  |  |  |
| Do pracy w materiałach o różnej twardości |  |  |  |  |  |
| System Constant-Electronic z Tachogeneratorem |  |  |  |  |  |
| Funkcja stopniowego zwiększania tempa pracy |  |  |  |  |  |
| Montaż brzeszczotu - system SDS |  |  |  |  |  |
| Dmuchawa do wiórów |  |  |  |  |  |
| Beznarzędziowe przestawianie podstawy |  |  |  |  |  |
| Moc nominalna |  |  |  |  |  |
| Nie mniej niż 780 W |  |  |  |  |  |
| Maksymalna prędkość skokowa |  |  |  |  |  |
| Bez obciążenia - 3100/min |  |  |  |  |  |
| Waga |  |  |  |  |  |
| Nie więcej niż 2,6 kg |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie w standardzie |  |  |  |  |  |
| Walizka |  |  |  |  |  |
| Osłona antyodpryskowa |  |  |  |  |  |
| Zestaw do odssysania |  |  |  |  |  |
| Brzeszczot (10 szt.) |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza sprzęt do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartść brutto 2 sztuk |  |  |  |  |  |

| Część II/zadanie 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Szlifierka prosta |  |  |  |
| Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Narzędzie |  |  |  |  |  |
| Typ: profesjonalny |  |  |  |  |  |
| Praca w warunkach zmiennych atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| Wymagana duża wytrzymałość obudowy |  |  |  |  |  |
| Do pracy w materiałach o różnej twardości |  |  |  |  |  |
| Do pracy o ograniczonym dostępie |  |  |  |  |  |
| Funkcja podtrzymania stanu włącz/wyłącz |  |  |  |  |  |
| Blokada KickBack |  |  |  |  |  |
| System Constant Electronic |  |  |  |  |  |
| Możliwość stosowania stacjonarnego |  |  |  |  |  |
| Moc nominalna |  |  |  |  |  |
| Nie mniej niż 650 W |  |  |  |  |  |
| Prędkość obrotowa wrzedciona |  |  |  |  |  |
| Bez obciążenia 10.000–28.000 obr/min |  |  |  |  |  |
| Regulacja obrotów |  |  |  |  |  |
| Wrzeciono |  |  |  |  |  |
| Średnica wrzeciona: 43mm |  |  |  |  |  |
| System montażu narzędzi: |  |  |  |  |  |
| zacisk mocujący do 8mm |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie w standardzie |  |  |  |  |  |
| 2 klucze szczękowe |  |  |  |  |  |
| Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk) |  |  |  |  |  |
| Narzędzia szlifierskie 3 różne komplety po 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza sprzęt do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartosc brutto 2 sztuk |  |  |  |  |  |

Suma  części II  ………………………………………………………….zł brutto

UWAGA: Wszystkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, nazwy zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego.