Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szafa metalowa narzędziowa

Zamawiający oczekuje, aby szafy były malowane w jednym kolorze

| zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa |  |  |  |
| Ilość: 6 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Wymiary szafy: |  |  |  |  |  |
| Wysokość: 185 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość: 92 cm |  |  |  |  |  |
| Głębokość: 50 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm |  |  |  |  |  |
| Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm |  |  |  |  |  |
| Drzwi 2 skrzydłowe |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |
| Skręcana / spawana |  |  |  |  |  |
| Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana) |  |  |  |  |  |
| Malowana proszkowo |  |  |  |  |  |
| Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski |  |  |  |  |  |
| Zamykanie szafy |  |  |  |  |  |
| Zamek na klucz (2 klucze w komplecie) |  |  |  |  |  |
| Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi |  |  |  |  |  |
| Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący |  |  |  |  |  |
| Półki |  |  |  |  |  |
| 6 półek metalowych |  |  |  |  |  |
| Dopuszcza się mocowanie dolnej i górnej półki na stałe |  |  |  |  |  |
| Nośność półki co najmniej 35-40 kg |  |  |  |  |  |
| Wysokość dolnej półki 30 cm od dna szafy |  |  |  |  |  |
| Wysokość górnej 30 cm od góry szafy |  |  |  |  |  |
| 4 półki wysuwane z możliwością regulacji wysokości co 20 cm |  |  |  |  |  |
| Wnętrze |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza szafy do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 szt |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 6 szt |  |  |  |  |  |

| zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa |  |  |  |
| Ilość: 5 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Wymiary szafy: |  |  |  |  |  |
| Wysokość: 185 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość: 92 cm |  |  |  |  |  |
| Głębokość: 50 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm |  |  |  |  |  |
| Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm |  |  |  |  |  |
| Drzwi 2 skrzydłowe |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |
| Skręcana / spawana |  |  |  |  |  |
| Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana) |  |  |  |  |  |
| Malowana proszkowo |  |  |  |  |  |
| Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski |  |  |  |  |  |
| Zamykanie szafy |  |  |  |  |  |
| Zamek na klucz (2 klucze w komplecie) |  |  |  |  |  |
| Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi |  |  |  |  |  |
| Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący |  |  |  |  |  |
| Szuflady |  |  |  |  |  |
| 2 głębokie szuflady |  |  |  |  |  |
| Szuflady wysuwane (wysuw szuflady 90% głębokości) |  |  |  |  |  |
| Mechanizm zapewniający płynne wysuwanie szuflady |  |  |  |  |  |
| nośność nie mniej niż 35-40 kg |  |  |  |  |  |
| Ułożenie szuflad w środku wysokości szafy |  |  |  |  |  |
| Wymiary: (Sz na szerokość wnęki szafy; G: na głębokość wnęki szafy |  |  |  |  |  |
| Wysokość szuflad: 9- 12 cm |  |  |  |  |  |
| Dopuszcza się szuflady o 2 wysokościach |  |  |  |  |  |
| Półki |  |  |  |  |  |
| Półka bezpośrednio nad szufladami zamocowana na trwale |  |  |  |  |  |
| Powyżej 2 półki wysuwane o nośności co najmniej 40 kg |  |  |  |  |  |
| Poniżej 2 półki wysuwane o nośności co najmniej 40 kg |  |  |  |  |  |
| Możliwość ustawienia półek w 4 wysokościach części powyżej szuflad |  |  |  |  |  |
| Możliwość ustawienia półek w 4 wysokościach części poniżej szuflad |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza szafy do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto – 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto – 5 sztuk |  |  |  |  |  |

| zadanie 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa |  |  |  |
| Ilość: 4 szt. |  |  |  |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie |  |  |  |
| Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu |  |  |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego: |  | spełnia TAK / NIE |  |  |  |
| Opis techniczny: |  |  |  |  |  |
| Wymiary szafy: |  |  |  |  |  |
| Wysokość: 185 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość: 92 cm |  |  |  |  |  |
| Głębokość: 50 cm |  |  |  |  |  |
| Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm |  |  |  |  |  |
| Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm |  |  |  |  |  |
| Drzwi 2 skrzydłowe |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |
| Skręcana / spawana |  |  |  |  |  |
| Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana) |  |  |  |  |  |
| Malowana proszkowo |  |  |  |  |  |
| Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski |  |  |  |  |  |
| Zamykanie szafy |  |  |  |  |  |
| Zamek na klucz (2 klucze w komplecie) |  |  |  |  |  |
| Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi |  |  |  |  |  |
| Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący |  |  |  |  |  |
| Szuflady |  |  |  |  |  |
| 4 głębokie szuflady |  |  |  |  |  |
| Szuflady wysuwane (wysuw szuflady 90% głębokości) |  |  |  |  |  |
| Mechanizm zapewniający płynne wysuwanie |  |  |  |  |  |
| Nośność półki nie mniej niż 35-40 kg |  |  |  |  |  |
| Ułożenie szuflad w dolnej części szafy |  |  |  |  |  |
| Wymiary: (Sz na szerokość wnęki szafy; G: na głębokość wnęki szafy |  |  |  |  |  |
| Wysokość szuflad: 9- 12 cm |  |  |  |  |  |
| Dopuszcza się szuflady o 2 wysokościach |  |  |  |  |  |
| Półki |  |  |  |  |  |
| Półka bezpośrednio nad szufladami zamocowana na trwale |  |  |  |  |  |
| Powyżej 4 półki wysuwane o nośności co najmniej 40 kg |  |  |  |  |  |
| Możliwość ustawienia półek w 8 wysokościach |  |  |  |  |  |
| Wnętrze |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi |  |  |  |  |  |
| Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |  |  |
| Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji określone przez producenta |  |  |  |  |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarcza szafy do CKPr w Tuchowie |  |  |  |  |  |
| Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto 1 sztuki |  |  |  |  |  |
| Wartosc brutto 4 sztuk |  |  |  |  |  |

Suma  ………………………………………………………….zł brutto

UWAGA: Wszystkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, nazwy zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego.